| 作业顺序 | 现象描述 | 安装、维修作业标准 | 操作要点和注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维修问题 | 调试闭门器 | 闭门器开关门速度为4-6s | 开关为运行一次，门扇开启角度为70度 |
|  |  | 1 | 打开闭门器包装将闭门器主臂与闭门器平行组装，主臂与附臂链接轴和闭门器调解螺丝在一个方向。连接螺丝拧紧。 操作时间:25s |  |
|  |  | 2 | 将闭门器主体固定到门扇上，闭门器的四条螺丝紧固到位。闭门器调节螺丝方向冲锁侧（与正装闭门器相反） 平均操作时间：150s |  |
|  |  | 3 | 将闭门器附臂支架固定在上框上边， 平均操作时间：85s |  |
|  |  | 4 | 将主臂附臂连接到一起，附臂与门扇平行，主臂附臂连接螺丝拧紧，不允许松动 平均操作时间：23s |  |
|  |  | 5 | 门扇完全关闭情况下附臂与门扇平行 |  |
|  |  | 6 | 反装闭门器侧面调节螺丝左开上边螺丝，右开下边螺丝顺时针调解关门速度变慢，逆时针调解速度加快。 平均操作时间：65s |  |
|  |  | 7 | 反装闭门器侧面螺丝左开下边螺丝，右开上边螺丝顺时针扣锁速度变慢，逆时针变快 平均操作时间:65s |  |
|  |  | 8 | 反装闭门器安装完开门时的效果 |  |
|  |  | 9 | 门扇关闭到离框大概20公分，缓冲闭锁功能。 |  |